TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| 1.Stacionārais gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 2,6 kW – 2.gab. |
| --- |
| Prece | Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 2,6 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšejais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai. |
| Tehniskās prasības | Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -25°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām; Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; Visām iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa; Visām iekšējiem blokiem jābūt sienas tipa; Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: Izvēlētais darbības režīms; Uzstādītais ventilatora ātrums; Uzstādītā temperatūra; Uzstādītais laiks/Taimeris; Gaisa plūsmas virziens. Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē; Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA; Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 2,6 kW; COP ne mazāk kā 4,1; Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni. |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu. Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes. Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā. |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | Preces tehniskā dokumentācija; Preces garantijas apliecība; Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |

| 2.Stacionārais gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 4,2 kW – 9.gab. |
| --- |
| Prece | Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 4,2 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšejais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai. |
| Tehniskās prasības | 1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -25°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām; 2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; 3) Visām iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa; 4) Visām iekšējiem blokiem jābūt sienas tipa; 5) Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: Izvēlētais darbības režīms; Uzstādītais ventilatora ātrums; Uzstādītā temperatūra; Uzstādītais laiks/Taimeris; Gaisa plūsmas virziens. 6) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; 7) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. 8) Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē; 9) Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA; 10) Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 4,2 kW; 11) COP ne mazāk kā 4,1; 12) Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni. |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu. Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes. Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā. |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | Preces tehniskā dokumentācija; Preces garantijas apliecība; Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |

| 3.Mobilo gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 4,0 kW – 40.gab. |
| --- |
| Prece | Mobilais kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 4 kW: jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Elektriskā pieslēguma vieta | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, rozeti. Pagarinātāju līdz uzstādītai iekārtai nodrošina izpildītājas. |
| Tehniskās prasības | 1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -20°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 27°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;; 2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai; 3) Vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: Izvēlētais darbības režīms; Uzstādītais ventilatora ātrums; Uzstādītā temperatūra; Uzstādītais laiks/Taimeris; Gaisa plūsmas virziens. 4) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība; 5) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. 6) Jābūt aprīkotam ar automātisko kondensāta iztvaikošanas sistēmu; 7) Jābūt iespējai mainīt ventilatora ātrumu; 8) Jābūt aprīkotam ar “logu” komplektu vai caurules pieslēgumu pie balkona durvju plastikāta ieliktņa (ar rezerves korķi cauruma aiztaisīšanai), kas ļauj izvadīt silto gaisu no telpas; |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu; Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs; Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem; Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī; Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju; Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | Pilsoņu iela 13, Rīga |
| Līguma izpildītājs nodrošina | Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | Preces tehniskā dokumentācija; Preces garantijas apliecība; Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |